## Slide 1: Индустријска фармација са козметологијом Предавање 4 Фармацеутско технолошке операције у фармацеутској индустрији (мешање и хомогенизација)
проф. др. Марина Томовић

## Slide 2
Мешање (Mixtio)
Мешање се може дефинисати као процес у коме се две или више компоненти третирају на тај начин да се омогући најближи могући контакт између честица сваке од појединих компоненти
Циљ овог процеса je да се добију:
смеше чврстих честица (мешање прашкова)
суспензије тешко растворљивих чврстих супстанци у течности
смеше течности које се међусобно мешају или се не мешају (емулзије) и дисперзије честица у получврстим препаратима као што су масти или пасте

## Slide 3
У фармацији је главни циљ мешања у различитим фазама производње да се добије појединачна доза лека, чији ће сваки део садржати исту количину лека (таблете, капсуле, супозиторије)
Процес мешања је неизбежан корак у производњи свих фармацеутских препарата и има велики значај што обезбеђује хомогеност, убрзавају се дифузиони процеси при екстракцији, повећава се размена топлоте при загревању и хлађењу течности

## Slide 4
При мешању великих количина смеша, посебно прашкова наилази се на веће проблеме у постизању хомогености али се тај проблем превазилази правилним одабиром начина мешања, опреме за мешање и процесних параматера мешања (време и брзина мешања)
У фармацији мешање представља неизоставну операцију у производњи течних, получврстих и чврстих материјала
Специфичности за сваку од ових операција ће бити посебно обрађене

## Slide 5
Мешање течности
Приликом производње фармацеутских препарата, мешање течности обухвата следеће категорије:
мешање две течности које се међу собом мешају
мешање две течности које се међу собом не мешају уз додатак емулгатора или стабилизатора
мешање течности са чврстим супстанцама
Први тип мешања је најједноставнији и уколико је неопходно може се додати и чврста компонента која се раствара. Овакав тип мешања постоји код раствора када се једна или више лековитих супстанци раствара у једном растварачу или смеши растварача. Растварање и мешање се може изводити уз загревање

## Slide 6
Други тип мешања захтева претходно уситњавање једне од фаза у фине капи, које се затим дистрибуирају кроз главнину течности. Приликом прве фазе уситњавања крупних капи на мање, значајне су две врсте сила: површински напон капи и течности које их окружује и силе смицања које делују дуж масе флуида. Сила површинског напона тежи да се одупре деформацији капи док сила смицања подстиче деформацију капи и њихово даље уситњавање. Мешање се код емулзија изводи на повишеној температури од око 70°С, што подразумева да посуда за мешање има дупли зид у који се уводи водена пара као медијум за загревање (дупликатор)

## Slide 7
Мешање чврстих супстанци са течностима у којима нису растворне је суспендовање тј. дисперговање.
Један од главних параметара који одређује тип мешања и употребу одређене мешалице је проценат нерастворне чврсте фазе суспендоване у течности (>50% чврсте фазе мешање је компликованије) као и особине чврсте фазе
Уколико је густина чврсте фазе већа од густине течности онда ће се јавити тенденција ка таложењу на дну миксера (Stocks-ov закон) стога је неопходно да брзина мешалице буде већа од брзине таложења честица

## Slide 8
Уколико чврста супстанца има тенденцију ка флотацији (тешко се кваси и испливава на површину течности) онда употребљени миксер мора да развија такав модел протока да се омогући улазак течности у чврсте честице
Ако формулација има средство за квашење хидрофобних честица чврсте фазе онда је процес мешања једноставнији
При мањим процентима чврсте фазе, када је смеша ниског вискозитета, могу се користити мешалице које се користе и код течности које се међусобно мешају

## Slide 9
Механизми мешања течности могу се сврстати у четири категорије:
Пренос масе
Турбулентно мешање
Ламинарно мешање
Молекуларна дифузија
Пренос масе представља покретање великог дела материјала који се меша са једног места на друго (у мешалици). Међутим, да би пренос масе био ефикасан треба да се постигне другачији распоред или пермутација различитих делова материјала који се меша. Постављањем лопатица, обртних мешалица и сличних уређаја, може се створити могућност за тродимензионалну циркулацију

## Slide 10
Турбулентно мешање је директна последица турбулентног протока флуида. Када се у течности изазове турбуленција онда ће та течност у одређеном моменту на различитим местима у миксеру имати различиту брзину. У мешалицама се турбуленција појављује у регионима где постоје и ниске и високе брзине протока течности, при контакту течности са ивицом посуде и ударом о чврсте честице у течности

## Slide 11
Ламинарно мешање је последица струјног протока флуида односно протока по слојевима који се јавља при мешању јако вискозних флуида.
При мешању двеју течности које немају много сличности међу собом, јавиће се ламинарни проток због повећања међуповршине између течности, настале као резултат истезања и истањивања њихових слојева.
Ако мешалица ствара стално нове слојеве, а већ створене одбацује у страну, број слојева и новостворена површина се повећавају.
Сам ламинарни проток тешко доводи до потпуног мешања без додатног деловања дифузије на нивоу молекула

## Slide 12
Молекуларна дифузија се јавља као резултат кретања молекула и тежи да елиминише концентрационе градијенте између суседних делова флуида.
Захваљујући ламинарном мешању слојеви течности су већ довољно истањени тако да се молекуларном дифузијом смањују оштре границе на међуповршини између два флуида.
Овај процес подлеже Fick-oвом закону дифузије и на крају мешања настала течна смеса је потпуно хомогена

## Slide 13
Уређаји за мешање течности
Уређај за мешање се састоји од:
- цилиндричног суда са заобљеним дном у који се ставља материјал за мешање
-дела који снабдева систем флуида енергијом за мешање
Судови за мешање могу бити опремљени додатном опремом за загревање или хлађење (дупликатори) а цео систем мора бити затворен
За усмеравање кретања течности у одговарајућем правцу и за повећавање ефикасности мешања, у унутрашњости суда могу бити уграђени канали и механичке препреке (одбојници)

## Slide 14
Већина мешалица за течности се разликује по:
облику и врсти елемента за мешање
брзини којом се елементи ротирају
додатној опреми и капацитету
принципу пуњења и пражњења (континуиран или дисконтинуиран рад)

## Slide 16
Уређаји за мешање течности
Уколико уређаји раде на принципу повременог пуњења, вршења операције затим пражњења и поновног пуњења јесу уређаји са дисконтинуираним радом.
Док уређаји код којих се рад не прекида док се истовремено врши пуњење, мешање и пражњење јесу уређаји са континуираним радом
Мешање барботирањем
Интезивно мешање течности се може постићи удувавањем гасова, првенствено ваздуха. Услови који морају бити испуњени јесу да течност која се меша

## Slide 17
буде ниског вискозитета
да не пени
да не реагује са употребљеним гасом
да је у великој мери неиспарљива
Уређај је често допуњен цевима одређеног промера које служе да усмере мехуриће ваздуха који се шире и течност која се унутра налази што омогућава боље потискивање течности уз помоћ гаса и ефикасније мешање

## Slide 18
Мешалице са лопатицама
Овај тип мешалице се састоји од цилиндричног суда у коме се налази вратило са причвршћеним лопатицама.
Уз помоћ једног мотора вратило се окреће а за њим и лопатице. Захваљујући створеној центрифугалној сили маса течности ће се кретати ка периферији.
Пошто се мешање врши слојевито и само у близини лопатица конструисане су мешалице са лопатицама које су постављене хоризонтално, вертикално или косо или могу бити вишеструке, уз додатак стационарних лопатица уграђених у зид посуде или рам

## Slide 19
Пропелерска мешалица
Има извитоперене површине за мешање, због чега се угао површине за мешање стално мења према хоризонтали а самим тим се мења и правац кретања течности.
Елемент за мешање је у облику бродског пропелера где приликом обртања истог долази до комбиноване појаве потискивања и вртложења масе течности, што условљава врло интезивно мешање.
Користи се за течности нижег вискозитета до 5000 mPas. Брзина ротације се креће од 300-400 обртаја у минути (rpm).
Мешалице већих брзина се користе за емулговање и суспендовање а мешалице мањих брзина за течности које се међусобно мешају

## Slide 20
Турбинске мешалице
Израђују се у различитим варијантама у зависности од дијаметра елемента за мешање и њиховог облика, броја тих елемената, броја обртаја у минути као и од угла под којим су вертикално постављене.
Код већине постоје два основна механизма мешања: аксијални (има већи ефекат потискивања течности) и радијални проток

## Slide 21
Ленгерска мешалица
Добила је име по томе што елемент за мешање личи на ленгер, сидро. Мешалица која се обрће споро (50 обртаја у минути).
Управо због тога се не јављају проблеми са уклапањем ваздуха или развојем топлоте па се могу обављати процеси мешања суспензија и емулзија.
Специјално су обликоване за течности високог вискозитета. Комбинују се са пропелерским, турбинским или ротор-статор мешалицама.
За спречавање мртвих углова мешања (делови суда где се мешање и не обавља), доња ивица ленгера се поставља уз дно посуде или се на спољашњој ивици ленгера постављају монтирани еластични или покретни елементи који служе као стругачи унутрашњих зидова посуде за мешање

## Slide 22
Ротор-статор мешалице
Ефикасне мешалице са великом брзином ротације. Кратка, равна или закривљена сочива ротора су затворена у непокретан, перфориран прстен који чини статор, и помоћу централне осовине су везани за мотор.
Услед ротације јавља се проток течности а перфорирани статор представља препреку том протоку течности и ограничава кретање течности.
Честице које се нађу између ротора и статора се ломе или раздвајају било ударом у статор или због јаких сила смицања. Дизајниране да производе радијални и аксијални проток течности.

## Slide 23
Овакав тип мешалице омогућава да целокупан садржај прође стотинама пута кроз циклус мешања и омогућава стварање дисперзија уједначене величине честица.
Овим уређајем је избегнуто уклапање ваздуха и стварање непотребних турбуленција на самој површини.
Овим уређајем се могу добити суспензије величине честица око 50µm a емулзије могу да имају капљице унутрашње фазе величине до 1µm

## Slide 24
Планетарна мешалица
Конструисана за интензивно мешање вискозних течности и масти. Елемент за мешање се креће кружно око осе обртања али се обрће и око сопствене осе.
Најчешће је елемент за мешање у облику шупљег рама на чијој је унутрашњој страни монтирано више редова лопатица.
Користи се и за мешање прашкова са течним везивним средством при гранулацији. За оне формулације које садрже два или три састојка у приближно истим количинама, могуће је постићи прикладну смешу у планетарном миксеру без одвојене фазе процеса

## Slide 25
Комбиноване мешалице за течности
Обухватају читав низ могућности где се у једној посуди комбинују различити елементи за мешање.
Комбинацијом ленгерске са ротор-статор мешалицом се омогућава економичност и примењивост на различите ситеме и степене вискозитета са применом различитих сила смицања. Ленгер омогућава споро покретање вискозног производа а ротор-статор јаке силе смицања потребне за емулговање.
Други пример је комбинована мешалица за емулзије са елементом за мешање који има рам са лопатицама и унутрашњу и спољашњу мешалицу. На спољашњем делу мешалице су монтирани еластични стругачи. Уређај је опремљен дупликатором и има могућност рада под вакумом чиме се избегава уклапање ваздуха

## Slide 26
Сигма мешалице
Ако се у суспензији повећава количина чврсте фазе или се као течна фаза користи веома вискозни флуид, чврсто –течни систем добија конзистенцију пасте или теста.
Тада су неопходне јаке силе смицања и непосредно мешање и утискивање масе у масу
Ако је маса која се меша још и жилава користе се масивне врло снажне гњечилице, сигма миксери.
Гњечилице гурају комаде пастозног материјала тако да пролазе један преко другог, стежу их, деформишу у исто време.
Имају елементе за мешање који ротирају у обрнутом смеру или тешке краке који обрађују пластичне масе.

## Slide 27
Силе смицања се јављају због великог вискозитета масе, а овај тип уређаја је ефикасан у разбијању агрегата и дистрибуцији чврсте масе у течном вехикулуму.
У сигма мешалици се налазе две јаке челичне мешалице у облику слова S које се обрћу у комори за мешање.
Захваљујући различитој брзини и суптротном правцу обртања, долази до прожимања једне масе у другу и до хомогенизовања

## Slide 28
Избор мешалице за течности
Узети у обзир следеће чињенице:
Физичке особине материјала који се меша (вискозитет, релативна густина, способност међусобног мешања)
Економичност процеса
Цена опреме и њено одржавање
Реолошке особине система приликом промене брзине мешања - Њутнове течности увек дају исти отпор без обзира на брзину кретања мешалице, док пластични системи дају већи отпор када се мешалица споро креће, а све мањи при већој брзини обртаја.

## Slide 29
Код дилатантних система је мањи отпор при мањој брзини мешања а све већи уколико се мешалица брже креће. Код тиксотропних система уколико течност дуже мирује у мешалици може прећи у гел стање.
У производњи дисперзија које садрже ПАМ често се јавља пена и уклапање ваздуха. У том случају се користе затворени системи, вакум мешалице или се готов производ вакумира накнадно
Течности ниског вискозитета се релативно добро мешају уз помоћ уређаја који се окрећу великом брзином (мешалице са лопатицама, турбинске или пропелерске) док се код емулзија и масти користе ленгерске, планетарне и сигма мешалице

## Slide 30
Мешање прашкова
Мешање чврстих материја није довољно проучено као што је мешање течности. Када се једном измешају течности остају хомогене, не одвајају се, могу се пресипати без икаквих проблема. С друге стране чак и добро измешани прашкови се могу раздвојити по слојевима при накнадном непажљивом руковању
Фактори који утичу на мешање прашкова:
Облик честица
Величина честица и гранулометријски састав
Електростатичке силе
Густина, еластичност, лепљивост, површинска рапавост

## Slide 31
Идеална хомогеност, као код течности које се мешају, код прашкова није могућа. За практичне сврхе, прихватљив је степен хомогености и измешаности смеше прашка, који омогућава тачно дозирање лековите супстанце у таблетама или капсулама које се се израђују из такве смеше.
Фактори који утичу на мешање прашкова
Облик честица зависи од структуре и начина на које су добијене. Највећи значај облика честице је њихов утицај на проточне карактеристике прашка. При мешању поред осталих услова, потребно је обезбедити лако кретање протицање честица с једног краја миксера на други у циљу хомогенизације. Најбоље протичу честице сферног облика

## Slide 32
Величина честица и гранулометријски састав су значајни јер одређују јачину сила гравитације и инерције, које доводе до међучестичног покретања и јачину површинских сила које пружају отпор оваквом покретању. Код честица мањих од 100 µm јављају се јаке међучестичне силе у односу на гравитациону силу па због тога слабо протичу. Веће суве честице боље протичу јер имају већу масу
Електростатичке силе. Ако се различити материјали које мешамо одбијају, јавиће се значајно раздвајање масе по слојевима и немогућност мешања механичким путем. Супстанце које се мешају морају се бар донекле привлачити. Углавном органска једињења имају тежњу да акумулирају статичко наелектрисање које се повећава са степеном уситњености. Ако су честице мање од 10 µm електростатичке силе постају значајне и изазивају агломерацију

## Slide 33
Механизми мешања прашкова
Механизми мешања прашкова обухватају конвективно, смицање- клизање по слојевима и дифузно мешање
Конвективно мешање - Ако се шпатула провуче кроз смешу прашка која се налази на плочи мала количина прашка се задржава на ивици шпатуле и преноси тако да долази до померања група суседних честица са једног места на друго унутар смеше
У исто време стварају се нестабилне, смицајне равни, односно зоне клизања у смеши које затим нестају и доводе до даљег мешања у маси што представња смицајно мешање

## Slide 34
Дифузно мешање се јавља у миксерима који ротирају. У свом најједноставнијем облику то су ротирајући цилиндри у којима се честице преврћу једна преко друге и мешају
Смицајним и конвективним мешањем може настати груба смеша и локалне групе честица могу остати нераздвојене и неизмешане уколико се не подвргну дифузном мешању
Мешање се може представити једначином првог реда:
М-степен измешаности
t-време
А,k-константе које зависе од геометрије миксера, начина употребе, карактеристика и количине материјала који се меша

## Slide 35
Агломерација честица при мешању настала као последица статичког наелектрисања може се решити променом миксера, при чему се траже јаче силе смицања које су у стању да разбију настале агрегате или се додатком малих количина ПАМ повећава проводљивост смеше прашка, и у изузезним случајевима, мешањем при условима повећане влажности (>40%) јер и сама влага делује као антистатично средство.
Неуједначеност смеше прашкова се најчешће среће код нискодозираних препарата. Као граница између ниско дозираних и високо дозираних лекова обично се узима 5% лековите супстанце у односу на укупну масу

## Slide 36
Сегрегација (раслојавање) прашкова
Основни фактори који доводе до раслојавања прашкова су: величина, облик и густина честица
До раслојавања долази приликом транспорта као даљег третмана-пресипање, вибрирање у уређајима
Типови раслојавања:
-Перколационо раслојавање – кретање честица кроз празнине унутар прашкасте масе. Мање честице могу пропадати кроз празнине формиране између већих честица и тако се скупљати на дну масе
-Трајекторно раслојавање – током мешања честице се покрећу и имају одређену кинетичку енергију.

## Slide 37
Веће честице имају већу енергију и тенденцију да прелазе дужи пут унутар прашкасте масе пре него што се зауставе. Ова појава доводи до сепарације како у хоризонталним тако у у вертикалним површинама. Да би се избегао овај проблем, честице требају бити приближне величине
-Раслојавање по густини - сегрегација може настати уколико се маса подвргне вибрирању услед разлике у густини честица. Може настати у левку за пуњење на машини за таблетирање а активно се дешава током вибраторног просејавања када се мање честице доводе директно изнад сита. Током вибрације мање честице се крећу испод већих и гурају их навише
-Ефекат дужине мешања на раслојавање. Некада продужавање времена мешања не представља никакву предност код смеша које подлежу раслојавању

## Slide 38
Општа класификација уређаја за мешање прашкова
Уређаји за дисконтинуиране операције, шаржни миксери
Ротациони уређаји без унутрашњих мешалица (коцке, ваљка-бурета)
Ротациони уређаји са унутрашњом мешалицом (V облика или облика двоструке купе)
Уређаји са стационарном комором и покретним елементима за мешање у унутрашњости коморе (тракасти, сигма, планетарни, пужасти)
Миксери –(гранулатори велике брзине)
Ваздушни миксери са стационарном комором и ваздухом у покрету као покретачком снагом за мешање (флуидизатор)
Уређаји за контонуиране операције
Ротациони тип бурета
Ротациони цик цак уређај

## Slide 39
Уређаји за мешање сувих прашкова
Деле се на две групе: прву групу чине мешалице код којих цела комора за мешање ротира око своје осе (ротационе мешалице) а другу оне које имају непокретну комору у чијој унутрашњости се налазе покретни елементи за мешање
Ротационе мешалице (миксери)
Прашкови се могу мешати у мешалицама које имају цеви или коморе различитог облика које ротирају, постављене тако да садржај у њима протиче заједно са цеви док она мења угао у односу на осу. Ове мешалице мешају прашкове са минималним преносом енеpгије на прашак и по принципу превртања прашка. Избор брзине мешања је у вези са врстом и особинама материјала, пуњењем као и дужином мешања
Највише су у употреби V облика или облика двоструке купе

## Slide 40
Ротационе мешалице
Предности ових мешалица:
-минимално трење
-велики капацитет
-једноставно убацивање и избацивање материјала
-једноставно чишћење
-минимално одржавање
Недостаци су:
-потребне су високе просторије за инсталацију
-сегрегација код смеша које имају широк распон у дистрибуцији величине честица и велику разлику у густинама честица
-агломерација код супстанци малих величина честица због недовољног смицања
Уколико се у овим мешалицама меша мала количина лека са великом количином помоћних материја, а ради се о лако проточним прашковима, помоћне материје се не додају одједном, већ постепеним разблаживањем и додавањем као код тритурата

## Slide 41
Купаста V мешалица - Током ротације садржај отиче у две горње руке V–купе а затим се враћа назад. Смицајно мешање и мешање дифузијом долазе до изражаја када се струје сретну, а прашак се стално дели и поново саставља. Користи се да би се лубрикант умешао у гранулат за таблете, када се предност даје мало блажем поступку мешања пре него што се изврши компресија

## Slide 42
Ротационе мешалице могу бити модификоване на тај начин што у унутрашњости уређаја постоје додатни елементи који брзо ротирају, и на тај начин дају јаче силе смицања које су неопходне за неке процесе мешања.
Погодне за мешање врло ситних прашкова код којих постоји тенденција ка агломерацији честица, као и за инкорпорирање лековитих супстанци у малој количини.
Међутим због јаких механичких сила може доћи до непожељног уситњавања компоненти, најчешће гранула, у смеши прашка. Проблем може бити и чишћење уређаја које је отежано.
Предности: лако се прилагођавају сувом и влажном мешању, могу се добити силе смицања у широком опсегу, када се инкорпорира лек ниске дозе није потребно додавање помоћних материја као код обичних ротационих уређаја

## Slide 43
Мешалице са стационарном комором и покретним деловима за мешање
Примењују се за мешање сувих прашкова али и за мешање чврсто-течно при гранулацији
Облици елемената могу бити различити:
-код спиралне мешалице елемент за мешање је у облику траке
-код коничне-пужасте мешалице је у облику бескрајног пужа (завртња)
Принцип рада се заснива на покретању лопатице или елемента за мешање другог облика кроз садржај при чему се производи висок степен конвективног мешања

## Slide 44
Спирална мешалица је састављена од издуженог бубња са чије унутрашње стране је причвршћена спирала. Недостатак јој је тешко елиминисање мртвог простора-углова као и немогућност разбијања агрегата.
Спирални миксер је погодан за мешање чврсто-чврсто и чврсто-течно али даје мањи ефекат смицања од сигма или планетарне мешалице. Главни недостатак јесте стварање мртвих углова.
Пужасти Наута миксер се састоји од коничне посуде на чијем се доњем крају налази бескрајни пуж који је везан за ротирајућу ручицу на горњем делу. Мешалица комбинује дифузно, смицајно и конвективно мешање при чему нема појаве мртвих углова.

## Slide 45
Мешање прашкова са течностима (чврсто-течно)
При изради суспензија и при влажној гранулацији
Фактори који утичу на овај процес обухватају:
електростатичке силе (због велике проводљивости, не јавља се значајна акумулација наелектрисања на честицама)
почетна влага прашка (неке супстанце, ако су потпуно суве, имају јак афинитет према додатој течности и одмах је упијају, па течност није расположива за облагање других делова смеше)
величина честица (уједначена због дозирања)
површински напон течности (течности са нижим површинским напоном се лакше и брже распростиру од оних са вишим)

## Slide 46
5. вискозитет (са повећањем вискозитета течности за гранулацију при повећању процента раствореног средства за везивање у растварачу, теже је разбити течности у ситне капи, па су потребне јаче силе. Повећањем температуре смањује се вискозитет као и површински напон па се може олакшати мешање)
Мешање прашкова са већом количином течности, код суспензија може да се обави у уређајима за мешање течности одговарајућег вискозитета. Суспензије се најчешће хомогенизују по завршеном мешању
При мешању прашкова са течностима током гранулације не користи се велика количина течности и по завршеном мешању прашак изгледа као да је релативно сув.

## Slide 47
Течност може бити абсорбована у танком слоју или уклопљена међу просторе честица. Конвенционална влажна гранулација се састоји у томе да се лек и помоћне материје најпре добро измешају у ротационој мешалици па се преносе у планетарну или сигма мешалицу где се врши мешање и гњечење влажне масе. Када се постигне оптимална хомогеност и влажност, смеша се пропушта кроз сито одговарајуће величине у уређају као што је осцилаторни гранулатор
За мешање прашкова са течностима се могу користити већ описане сигма и планетарне мешалице. Осим њих се могу користити и миксери-гранулатори, флуидизатори и екструдери

## Slide 48
Миксери-гранулатори велике брзине
Уређаји који имају стационарну комору за мешање, спорију мешалицу са великим оштрим елементима и брзу мешалицу тзв. Чопер
Елиминишу се мртви углови и садржај се фино хомогенизује
Првенствено се мешају суви прашкови а потом додаје течност за гранулацију
Током влажног мешања добијају се влажна зрнца која се суше у флуидизаторској сушници. Углавом није потребно накнадно влажно просејавање
Постоји већи број модела уређаја различитох облика посуде: тип бурета, зделе и Диосна миксер гранулатор

## Slide 49
Диосна миксер се састоји од елемената за мешање који су постављени на дно посуде као и бочно постављен оштар елемент за мешање велике брзине који се налази у зони где је материјал најгушћи и спречава стварање већих агломерата на почетку формирања гранула.
Поклопац уређаја обично има три отвора: један за намештање млазница кроз који се сипа раствор средства за гранулацију. Други за извлачење ваздуха, трећи за посматрање процеса. Диосна миксер се назива и процесор јер обавља процес мешања, гњечења-влажења и гранулацију. Пражњење уређаја се врши аутоматски пнеуматским системом а маса суши флуидизацијом или сушницама са тацнама

## Slide 50
Мешање и гранулација истискивањем (екструдери)
Користи се за влажну гранулацију
Даје врло уједначене честице влажног гранулата
Претходно измешани прашкови (лек и ексципијенси) се стављају у уређај заједно са течним средством за гранулацију и измеша.
Добијена влажна маса се протерује кроз читав низ малих отвора и добија маса слична шпагетама која се лако ломи у зрнца а затим суши на тацнама, флуидизацијом или континуирано у тунелским сушницама

## Slide 51
Хомогенизација
Обухвата технике емулговања и суспендовања односно смањење и уједначавање величине честице у емулзијама и суспензијама
Хомогенизатори су се у фармацеутској индустрији претежно користили за емулговање а данас се користе у производњи липозома, наносуспензија, наночестица типа чврсто-течно. За израду хомогених дисперзија за облагање таблета и за микроенкапсулацију
Први корак у емулговању јесте: примена механичке силе на две течне фазе које се међусобно не мешају, при чему се дисперговане фазе ломе и ствара се стабилна емулзија.

## Slide 52
Сила површинског напона тежи да се одупре деформацији капи док сила смицања делује тако што деформише кап и уситни на мање делиће. За време емулговања у хомогенизаторима јављају се механичке силе које доводе до смањења величине капи или честице механизмима смицања, турбуленције, удара и кавитације
За емулговање течности ниског и средњег вискозитета се могу користити мешалице као што су пропелерске или турбинске а за вискозније емулзије ленгерске или планетарне

## Slide 53
Хомогенизатори под високим притиском
Основни уређај се састоји из пумпе која је причвршћена на главу за хомогенизацију са капиларним отвором.
Производ који се хомогенизује пролази кроз мали отвор чија величина се може подешавати. Пумпа потискује течност према глави за хомогенизацију под високим пристиском и када течност стигне до узаног отвора, брзина протицања течности се увећава са одговарајућим падом притиска.
Производ стиже до прстена а изненадна промена енергије у комори при преласку из шире у јако узану цев повећава смицање, турбуленцију и кавитацију, а као резултат се јавља смањење величине капљице и униформно дисперговање чврстих честица ако се хомогенизују суспензије

## Slide 54
Користе се за израду микрочестица и нанодисперзија као и за липозоме
Када је циљ да се добију ситне честице приближне величине примењује се вишестепено хомогенизовање које се може обављати у истом хомогенизатору или у хомогенизаторима у серији
Фактори који утичу на процес емулговања: количина ПАМ, количина масне фазе, притисак и број поновљених циклуса проласка кроз хомогенизатор
Користи се за хомогенизацију емулзија за парентералну примему код којих је дозвољен број честица изнад 1µm а ни једна честица не сме да буде већа од 5µm

## Slide 55
Микрофлуидизација
Најновији тип хомогенизатора под високим притиском
Комора се састоји од керамичких микроканала тако постављених да течност која улази у њих клизи у две одвојене струје. Струје се тада рекомбинују при врло великим брзинама протока при чему се производе силе смицања, удара и кавитације које доводе до смањења величине честица емулзија и суспензија
Користе зе за израду липозома
Погодан за израду парентералних емулзија
Величина капи зависи од притиска, броја поновљених проласка кроз микрофлуидизер и концентрације емулгатора и уљане фазе
Стабилност емулзије зависи од броја поновљених циклуса хомогенизације у микрофлуидизеру

## Slide 56
Ротор-статор хомогенизатор
Већ описан код мешања
Предност што се могу емулговати и суспендовати много вискозније течности
Параметри који утичу на особине финалног производа: интезитет хомогенизације, време задржавања производа у зони смицања, вискозитет течности, концентрација ПАМ, дизајн уређаја, капацитет миксера, однос водене и уљане фазе у формулацији
Колоидни млин је врста ротор-статор хомогенизатора где се растојање између ротора и статора може подешавати.

## Slide 57
Недостатак је уклапање ваздуха у производ и стварање велике количине топлоте.
Услед велике брзине обртања ротора, малих димензија растојања ротора и статора јављају се јаке силе смицања и трења које уситњавају дисперговану фазу при чему се добијају врло фине, ситне и уједначене честице. Материјал улази у уређај помоћу пумпе или силе гравитације
Ултразвучна хомогенизација
Одиграва се по принципу кавитације
Помоћу пумпе смеша пролази кроз узан отвор при брзини 100 м/с, млаз дисперзије удара у специјално танко сечиво. У неким уређајима сечиво вибрира при ултразвучној фреквенцији. Интезитет осцилација у близини сечива је највећи па се на том месту врши емулговање. Главни делови уређаја се стављају у резонантно звоно како би се допринело бољој концентрацији вибрација

## Slide 58
Код других типова уређаја вибрације се производе помоћу пиезо електричног кристала. Пиезо електрични кристал преводи електричну енергију у вибрације високог интезитета и преноси на оштро сечиво уроњено у течност
Може да се врши као дисконтинуирана или континуирана операција уколико има проточну ћелију у којој се врши хомогенизација
Смањење величине капи зависи од: интезитета стварања УЗ таласа, вискозитета емулзије, концентрације емулгатора, трајања процеса
Предност: користи се код емулзија ниског и високог вискозитета, не долази до значајног повећања температуре, затворен систем па се не јавља уклапање вазуха, губитак испарљивих компоненти је занемарљив
Ако је течност вискознија предност се даје ротор-статор хомогенизатору због ефекта смицања