## Slide 1: Интегрисане академске студије фармације И16 Обрада резултата мерења Предавање 1. - Аналитичка вага; Мерни судови; Калибрација мерних судова; Израчунавање резултата у волуметријској нализи Доц. Др Ксенија Вучићевић

## Slide 2: Аналитичка вага
Тачно мерење масе представља једну од основних операција у квантитативној анализи.
Користи се при припремању раствора тачно познате концентрације, при одређивању масе жареног талога у лончићу ....
Аналитичке ваге омогућавају мерење различитих материјала чија маса износи од 100-200 g са тачношћу ± 0,0001 g.
Неопходно је ваге заштитити од прашине, струјања ваздуха, механичких потреса, нагле промене температуре...
Чувају се у посебним просторијама.

## Slide 3: Правила за употребу ваге
Вага се налази у посебној просторији која има константну температуру у којој нема испаравања и влаге.
Тегови се не смеју узимати руком већ само пинцетом која се не сме употребљавати за друге сврхе.
Супстанца се никада не ставља директно на плитице ваге, већ се за мерење користе посуде за мерење (вегеглас, чаша или евентуално сахатно стакло..)
При мерењу се чврста или течна супстанца не додаје или одузима док посуда за мерења стоји на плитици.
На вагу се не смеју стављати врући предмети.

## Slide 4
Вага се никада не сме преоптеретити
За време мерења вратанца од ормарића ваге морају бити затворена
На вагу се смеју стављати или са плитице скидати тегови само када је вага укочена
Хидроскопне супстанце или течности се мере искључиво у судовима са брушеним запушачима
Вагу никада не остављати у откоченом положају.

## Slide 5: Техничка мерења
Вага са једнаким крацима (класична аналитичка вага без пригушивања)
Мерења на аналитичкој ваги (мерења до 200 g са тачношћу ±0,1 mg)

## Slide 6: Методе осцилације
Одређивање нулте тачке
Одређивање осетљивости ваге
Мерење предмета
Мерење методом диференције

## Slide 7: Вага са неједнаким крацима Mettler-ова вага

## Slide 8
Код ове ваге примењена је метода мерења супституцијом
Предмети који се мере и тегови се налазе на истој полуги
Маса предмета замењује једнаку масу тегова који се скидају са полуге да вага заузме равнотежни положај.
Вага је потпуно затворена, а за мерење је доступан само тас за стављање предмета.

## Slide 9: Мерни судови
За мерење запремине у квантитативној анализи се употребљавају:
  Пипете (трбушаста и одмерна)
  Одмерни судови
  Бирете
  Mензуре

## Slide 10: Пипете
Користе се за тачно мерење одређене запремине испитиваног раствора или реактива.
Узане дуге цеви проширене у средини
Најчешће су запремине од 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 mL
Постоје и пипете мањих запремина од 1 mL.

## Slide 11: Пипете

## Slide 12: Мерни балони (одмерни судови, нормални судови)
Користе се за прављење раствора за титрацију
За разблаживање испитиваног раствора до одређене запремине
Одмерни судови – боце са равним дном и дугим узаним грлом на коме је урезан прстенаст зарез
Пуњење одмерних судова водом врши се помоћу шприц боце
На одмерним судовима означене су запремина и температура при којој је та запремина измерена

## Slide 14: Бирете
Дуге градуисане цеви снабдевене на свом доњем делу славином која омогућава контролисано испуштање течности
Површина течности у бирети представља широки менискус. Очитавање се врши на доњем делу менискуса.

## Slide 15: Очитавање запремине у бирети

## Slide 16: Чишћење волуметријских судова
Поред воде за прање се у аналитичкој лабораторији користе следећа средства:
  Течна средства и прашкови за прање судова
  Хром сумпорна киселина
  Алкохолни раствор калијум-хидроксида
  Водени раствор калијум-хидроксида који садржи калијум- -перманганат

## Slide 17: Калибрација волуметријских судова - допуштене толеранције за неке волуметријске судове -
Запремина суда (mL) | Граница грешке (±mL) | Запремина суда (mL) | Граница грешке (±mL) | Запремина суда (mL) | Граница грешке (±mL)
Одмерне тиквице |  | Преносне пипете |  | бирете | 
10 | 0,02 | 2 | 0,006 | 5 | 0,01
25 | 0,03 | 5 | 0,01 | 10 | 0,02
50 | 0,05 | 10 | 0,02 | 25 | 0,025
100 | 0,08 | 30 | 0,03 | 30 | 0,05
200 | 0,10 | 50 | 0,05 |  | 
500 | 0,15 | 100 | 0,08 |  | 
1000 | 0,30 | 200 | 0,10 |  | 
2000 | 0,50 |  |  |  | 

## Slide 18: Кориговане вредности за масу воде
 | Маса 1 mL воде мерена у |  | 
температура | вакууму | Ваздуху, кориговано за промену запремине стаклене посуде | 
 |  | Мекано стакло | Ругех стакло
15 | 0,991270 | 0,99794 | 0,99802
16 | 0,998970 | 0,99781 | 0,99802
17 | 0,998602 | 0,99768 | 0,99771
18 | 0,998623 | 0,99751 | 0,99754
19 | 0,998433 | 0,99734 | 0,99736
20 | 0,998232 | 0,99717 | 0,99717
21 | 0,998021 | 0,99699 | 0,99697
22 | 0,997799 | 0,99679 | 0,99876
23 | 0,997567 | 0,0,99659 | 0,99654
24 | 0,997325 | 0,99636 | 0,99630
25 | 0,997074 | 0,99614 | 0,99630

## Slide 19: Физичке величине и мерне јединице
Мерљива својства природних појава су она својства која се могу квантитативно изразити називају се физичке величине
Свака физичка величина се изражава одређеном мерном јединицом

## Slide 20
Назив физичке величине | Симбол величине | Назив физичке величине | Симбол величине
Пречник | d | Маса | m
Полупречник | r | Маса атома | ma
Таласна дужина | λ | Pелативна атомска маса | Ar
Запремина | V | Релативна молекулска маса | Mr
Време | T | Моларна маса | M
Фреквенција | ν | Густина | ρ
Брзина | v | Притисак | P
Енергија | E | Масени удео | w
Наелектрисање | Q | Масена концентрација | γ
Количина супстанце | n | Количинска концентрација | c
Термодинамичка температура | T | Целзијусова температура | t
Топлота | Q | Бројност | N
Топлотни капацитет | C | Специфични топлотни капацитет | c

## Slide 21: Мерне јединице - Основне SI-јединице-
Физичка величина |  | Основна SI-јединица | 
Назив | Симбол | Назив | Симбол
дужина | l | метар | m
маса | m | килограм | kg
време | t | секунда | s
електрична струја | I | ампер | A
термодинамичка температура | T | келвин | K
количина супстанце | n | мол | mol
интензитет светлости | Iv | кандела | cd

## Slide 22: Мерне јединице - Изведене SI-јединице-
Физичка величина | Назив јединице | Симбол јединице | Дефиниција јединице
енергија | џул | J | kg·m2·s-2
фреквенција | херц | Hz | s-1
наелектрисање | кулон | C | A·s
притисак | паскал | Pa | kg·m-1·s-2
сила | њутн | N | kg·m·s-2

## Slide 23: SI-префикси
Вредност | Префикс | Симбол | Вредност | Префикс | Симбол
1018 | екса | Е | 10 | дека | da
1015 | пета | P | 10-1 | деци | d
1012 | тера | T | 10-2 | центи | c
109 | гига | G | 10-3 | мили | m
106 | мега | M | 10-6 | микро | μ
103 | кило | g | 10-9 | нано | n
102 | хекто | h | 10-12 | пико | p
 |  |  | 10-15 | фемто | f
 |  |  | 10-18 | ато | a

## Slide 24: Неке дозвољене јединице изван SI
Физичка величина | Назив јединице | Симбол јединице | Дефиниција јединице помоћу SI-јединице
запремина | литар | l, L | 1L = 10--3 m3
маса | унифицирана атомска јединица масе | u | 1 u = 1,6605·10-27 kg
притисак | бар | bar | 1 bar = 105 Pa
енергија | електронволт | eV | 1 eV = 1,602·10-19 J
Целзијусова температура | степен целзијуса | °C | °C = K

## Slide 25: Бројне вредности неких важнијих физичких константи
Физичка величина | Симбол | Вредност
Брзина светлости у вакууму | c | 3,0·108 m·s-1
Наелектрисање протона | e | 1,6·10-19 C
Планкова константа | h | 6,6·10-34 J·s
Авогадрова константа | NA | 6,023·1023 mol-1
Маса електрона | me | 9,1·10-31 kg
Маса протона | mp | 1,7·10-27 kg
Маса неутрона | mn | 1,7·10-27 kg
Фарадејева константа | F | 9,65·104 C·mol-1
Универзална гасна константа | R | 8,314 J·K-1· mol-1