## Slide 1: Заштита од јонизујућег зрачења
Директива 96/29/Еуратом од 13. маја 1996 којом се оснивају безбедносни стандарди за заштиту здравља радника и јавности против опасности које проистичу из јонизујућег зрачења
Директива 97/43/Еуратом од 30. јуна 1997 заштите лица од опасности јонизујућег зрачења у односу на мед.излагања.
Акти донети на основу ових директива постоје унутар индивидуалних ЕУ држава које намећу специфичне захтеве применљиве на стоматологе. Овај документ поставља опште смернице о доброј пракси у употреби од Х-зрака од стране стоматолога.

## Slide 2
Смернице су систематски развијене да помогну лекару и пацијенту у доношењу одлука о здравственим поступцима за одређене специфичне клиничке околности
Смернице нису круте препоруке већ концепт добре клиничке праксе

## Slide 3: X-зраци
X-зраци су врста електромагнетног (ЕМ) зрачења.
ЕМ зрачење укључује:
видљиву светлост
радио таласе
Микроталасе
космичко зрачење
друге варијанте 'зрака'.

## Slide 4
Све се може сматрати "пакетима" енергије, који се зову фотони, имају таласне особине, најважније таласну дужину и фреквенцију.
Х-зраци су зраци кратке таласне дужине и високе фреквенције ЕМ зрачења. Значај овога је да високе фреквенције значе високе енергије.
Када Х-зраци погоде атом ова енергија може да се пренесе, производећи јонизацију атома.

## Slide 5: Радијационо оштећење
Када пацијенти пролазе рендген прегледе, милиони фотона пролазе кроз њихова тела.
Ови могу да оштете било који молекул јонизацијом, али оштећења на ДНК хромозома су од посебног значаја.
Највише оштећења ДНК је одмах поправљено, али ретко део хромозома може бити подложан сталном мењању (мутацијама).
Ово на крају може довести до формирања тумора.

## Slide 6
Латентни период између изложености Х-зрацима и клиничке дијагнозе тумора може да износи много година.
Ризик од тумора који производи одређена рендгенска доза може се проценити, стога, знање о примљеној дози је веома важно.
Иако су дозе и ризици за стоматолошку радиологију мали, одређени број епидемиолошких студија пружа доказе о повећаном ризиком од тумора мозга, пљувачних жлезда и штитасте жлезде .

## Slide 7
За описане ефекте се верује да нема прага дозе зрачења испод којих се неће десити .
Они се могу сматрати као стохастички ефекти, где је величина ризика пропорционална дози зрачења.
Постоје и други познати штетни ефекти зрачења, као што су катаракта , еритем и ефекти на плодност, који дефинитивно имају праг дозе испод којих се неће догодити.
Ови прагови дозе варирају у величини, али све величине су далеко веће од оних у стоматолошкој радиографији.

## Slide 8: Дозе зрачења
Термини доза и експозиција су у широкој употреби, али се често погрешно схватају. Доза се може измерити за поједина ткива или органе (на пример кожу,очи, костну срж) или за цело тело, док се експозиција обично односи на подешавање апарата (време, mА, kV).
Често коришћена мера доза у истраживањима је улазна кожна доза мерена у милигрејима (mGy).
Предност је што се веома лако може измерити постављањем дозиметра на кожу пацијента.

## Slide 9: Дозе зрачења
Доза зрачења се јасније изражава као ефективна доза, мерена у јединицама апсорпције по јединици масе (џула / кг) и зове се Sivert (више обично micro Sy) kojи представља један милионити део сиверта). У пракси, ефективна доза се обрачунава мерењем апсорпције енергије у одређеним "кључним" органима у телу, тако да коначна цифра репрезентује штету учињену "целом телу".
Док је ефективну дозу немогуће мерити ин виво, могуће је да се утврди из лабораторијских студија или компјутерским моделирањем. Ово се затим може користити за процену ризика зрачења.

## Slide 10
Ризици Радијационо оштећење може се посматрати као укупно оштећење које подноси озрачени појединац. Што се тиче стохастичких ефеката, то укључује ризик од фаталних тумора, не-фаталних тумора и ефекте на наследство током животног века.
Вероватноћа радијационог стохастичког ефекта за целу популацију је 7.3 x 10-2Sv-1.
фатални тумор | 5.0 x 10-2Sv-1
не-фатални тумор | 1.0 x 10-2Sv-1
генетска оштећења | 1.3 x 10-2Sv-1
укупно | 7.3 x 10-2Sv-1
Ризик је завистан од старости и највиши је за младе а најмањи за старе. Овде је дат процењен ризик за пацијента старости 30 година

## Slide 11
старост | Фактор мултипликације ризика
<10 | x 3
10-20 | x 2
20-30 | x 1.5
30-50 | x 0.5
50-80 | x 0.3
80+ | Занемарујући ризик

## Slide 12
X-ray technique | Effective dose (μSv) | Risk of fatal cancer (per million)
Intraoral radiograph (bitewing/periapical) | 1 - 8.3 | 0.02 - 0.6
Anterior maxillary occlusal | 8 | 0.4
Panoramic | 3.85 - 30 | 0.21 - 1.9
Lateral cephalometric radiograph | 2-3 | 0.34
Cross-sectional tomography (single slice) | 1 - 189 | 1 - 14
CT scan (mandible) | 364 -1202 | 18.2 - 88
CT scan (maxilla) | 100 - 3324 | 8 - 242

## Slide 13
Дозе за ЦТ су дате због повећања коришћења у планирању лечења имплантатима од стране стоматолога.
Из изнетог може се видети да су конвенционалне радиографије зуба повезане са малим дозама и ризицима за пацијента. Међутим, то је велики обим са милионима радиографија годишње.

## Slide 14: Живот је ризичан посао
Међу многобројним ризицима којима смо склони, ми смо стално изложени позадинском (background) зрачењу, што у просеку износи око 2400 μSy сваке године.
Мед.излагања (укључујући и снимање зуба) доприносе значајно овој цифри, са великим варијацијама од земље до земље.
Имајући ово у виду, панорамски снимак може бити повезан са ефективном дозом истом као додатних
1-5 дана позадинског зрачења, док су 2 bitewing радиограма
отприлике једнакa око један дан.
У компаративне сврхе, рентген плућа (20 μСв) би било једнако око три дана додатнog позадинског зрачења.

## Slide 15
Поређења могу бити између дозе радијације у стоматолошкој радиографији удружене са повећаним ризиком излагања космичким зрацима (још један високи енергетски облик ЕМ зрачења).
На пример, лет из Београда до Сингапура се процењује да доведе до додатне ефективне дозе од 30 μСв, док кратак лет из Брисела до Атине ствара око дозу од око 10 μСв.
Стоматолошка радиографија дозе и ризици су минимални, упоредиви, у већини случајева (са изузетком ЦТ и више cross-section томографија) са изложеношћу неколико дана природном позадинском зрачењу.

## Slide 16
Свакo X-зрачења подразумева ризик за пацијента.
Под нормалним околностима ризик од радиографије зуба је веома низак. Ипак, неопходно је да рендгенски преглед покаже корист за пацијента.
Укупно потенцијална дијагностичка корист мора надмашити штету коју изложеност појединца може изазвати.

## Slide 17
Ефикасност, користи и ризике од доступних алтернативних техника које имају исти циљ, али које не укључују или укључују мање излагање Х-зрацима би требало узети у обзир.
Ниједна радиографија не би требало да постоји без анамнезе и клиничког прегледа.
"Рутинска" радиографија је неприхватљива пракса.

## Slide 18
Радиографски Критеријуми Упућивања су дефинисани као: "Описи клиничких услова добијених на основу знакова, симптома и анамнезе који идентификују пацијената који ће вероватно имати користи од одређеног радиографског прегледа ".
Када упућује на радиолошки преглед, стоматолог треба да обезбеди одговарајуће клиничке информације о пацијенту особи одговорној за излагање јонизујућем зрачењу.

## Slide 19
Препоручује се да деци, када су означена као високо каријес ризична, треба на шест месеци предузети задње битевинг радиографије .
Ово би требало да траје док год не престану да се појављују очигледне нове или активне лезије и дете не уђе у нижу категорију ризика.

## Slide 20
Радиографију за дијагнозу каријеса у деце са ниским каријес ризиком треба да предузети имајући у виду преваленцу каријеса у популацији.
У интервалима од 12-18 месеци (млечни) или 24 месеца (стални зуби) може да се користи, иако дужи интервали могу бити одговарајући тамо где постоји мали ризик од каријеса.

## Slide 21
Постоји релативно мало доказа о вредности дијагностичке радиографије за
каријес код одраслих.
Дакле, у недостатку истраживања података смернице су практично екстраполација студија у деце и младих особа.

## Slide 22
Смернице ортодонтске радиографије треба консултовати као помоћ у оправдању за прегледе управљању развојем зубала код деце.
Радиографија би требала да се користи у контроли пародонтопатије ако је вероватно да ће пружити додатне информације које би могле потенцијално променити ток лечења и прогнозу.
Имиџинг је од суштинског значаја у имплантологији у пре-оперативном планирању и контроли

## Slide 23: Радиографија трудних пацијенткиња
Као доза, а самим тим ризик за развој фетуса је толико ниска да није контраиндикација за радиографију жена које су или могу бити у другом стању под условом да је то клинички оправдано.
Нема потребе да користе заштитну кецељу.

## Slide 24
Приступ претходним радиографијама ће избећи непотребно излагање зрачењу и помоћи у дијагностичком алгоритму.
Информација дата пацијентима пре радиографије зуба треба да нагласи веома низак ризик насупрот потенцијалне користи за њихово лечење.

## Slide 25: Фактор опреме у смањењу дозе радијације за пацијенте
Киловолтажa око 60-70 kV за интраоралну радиографију се сматра разумним компромисом у избору у смислу ограничавања дозе и свестране дијагностичке ефикасности.
Филтрација алуминијумом је кључни метод за смањење кожне дозе за пацијенте.
Смањење величине снопа Х-зрака на минималну величину потребну за слику предмета интересовања (колимација) је очигледно средство ограничавања доза за пацијенте.

## Slide 26: Фактор опреме у смањењу дозе радијације за пацијенте
Правоугаона колимација је веома ефикасан начин редукције дозе у интраоралној радиографији зуба.
Ако се кружни рендгенски зраци и даље користе, пречник снопа не сме бити већи од 60 мм. Беам колиматори треба да буду отворени и обезбеђују минимални фокус на растојању од коже (ФСД) од 200 мм.

## Slide 27: Фактор опреме у смањењу дозе радијације за пацијенте
Где је то могуће, бочни краниограм требало би да је колимиран и да тако ограничи поље површине неопходне за дијагнозу.
Произвођачи морају да укључе ове функције у дизајн своје опреме.
За интраоралну радиографију најбржи доступни филмови у складу са задовољавајућим дијагностичким резултатима треба да се користе.
Интраорални филмови ИСО брзина групе Е или Ф се препоручују, јер они смањују дозу зрачења више од 50% у поређењу са групом филмова брзине Д.

## Slide 28
За екстраоралну радиографију најбржа доступна комбинација Екран / филм ретко земних елемената у складу са задовољавајућим дијагностичким резултатима треба да се користи.
Брзина система треба да буде најмање 400

## Slide 29: Дигитални рецептори
Две врсте интраоралних дигиталних система су тренутно доступни:
Први тип подразумева оне системе који користе слике сензора на бази ChargeCoupledDevices уређајa (CCD).
Први систем за директну дигиталну интраоралну радиографију је уведен у 1989 и био је заснован на CCD ​​сензору осетљивом на видљиву светлост.
CCD системи конвертују зрачење у видљиву светлост помоћу сцинтилација на екрану.

## Slide 30: Дигитални рецептори
Други тип дигиталне интраоралне радиографије користи систем за складиштење са фофсфорним плочама.
Када је плоча озрачена, апсорбује енергију Х-зрака и чува је као латентну слику у оквиру кристала фосфора .
У скенеру, узани ласерски зрак изазива ослобађање сачуване енергије као видљиве плаве светлости која је претвара у аналогни електронски сигнал и после тога je дигитализује.
Скенирање се одвија у око 25 секунди а резултујућа слика приказана је на монитору рачунара. За разлику од CCD-системa, фосфорни системи су бежични.

## Slide 31: Дигитални рецептори
Зато јер је аквизиција слике брже са CCD системима него са ПСП, она може бити корисна када је "Инстант" радиографија пожељна.
Насупрот томе, ПСП-системи су бежични и користе плоче са већом сликом, отприлике величине бр.2 периапикалног филма.
Једна од најважнијих предности дигиталне радиографије је смањење дозе зрачења.
Различите студије су показале да је количина радијације потребна за стварање слике за обе врсте дигиталних интраоралних система нижа него код филма.

## Slide 32
Мало је вероватно да
дигиталнa панорамскa и цефалометријскa
радиографијa (екстраорална) може да рутински понуди смањење дозе у поређењу са конвенционалном екран / филм комбинацијом.

## Slide 33
Нема доказа да се оправда рутинско коришћење оловне заштите за гонаде у стоматолошкој радиографији.
Оловна заштита штитасте жлезде треба да се користи у оним случајевима где је штитна жлезда у линији, или врло близу, примарног снопа.

## Slide 34: Стандарди квалитета за битевинг радиографију
А: Докази оптималне геометрије слике
Не би требало да има доказа о савијању филма.
Не сме бити скраћења или истезања зуба.
У идеалном случају, не треба да буде хоризонталних преклапања.
Ако је преклапање присутно, оно не би требало da покрије више од половине дебљине глеђи.
Неизбежно због анатомских фактора (нпр. тескоба, облик зубних лукова) онда захтева додатну интраоралну или периапикалну ра-диографију.

## Slide 35: Стандарди квалитета за битевинг радиографију
Б: Тачна анатомска покривеност:
Филм би требало да покрије дисталнe површине очњака и медијалне површине најудаљенијих постериорно изниклих зуба. Пародонтални ниво кости треба да буде видљив и једнако приказан умаксили и мандибули, пот- врђујући идеално центрирање.

## Slide 36: Стандарди квалитета за битевинг радиографију
Ц: Добар контраст и осветљеност филма
Добар контраст треба да постоји између глеђи и дентина
Д: Адекватан број филмова
Када избију или делимично никну доњи трећи молари а и сви остали зуби су присутни два филма су неопходна са обе стране ради приказа дентиције
Екстремна закривљеност зубних лукова може да утиче на број потребних филмова.

## Slide 37: Стандарди квалитета за битевинг радиографију
E: Адекватно развијање и услови у мрачној комори
Нема отисака ни трагова притиска на филму, нема огреботина емулзије
Нема трагова котурова код аутоматских процесора
Нема замагљења филма
Нема хемијских трагова, трака, мрља, контамината
Нема трагова неадекватне фиксације или испирања

## Slide 38: Стандарди квалитета за периапикалну радиографију
A: Докази оптималне геометрије слике
Не сме бити знакова кривљења зуба у периапикалној регији од интереса на филму
Не сме бити скраћења нити елонгације зуба
У идеалном случају, не треба да буде хоризонталних преклапања
Ако постоји преклапање оно не сме да сакрива канале пулпе/коренова

## Slide 39: Стандарди квалитета за периапикалну радиографију
Б: Тачна анатомска покривеност
Филм мора да прикаже зубе од интереса, крунице и коренове.
2-3 мм перикапикалне кости се морају видети да би се омогућила анализа апикалне аматомије.
Ц: Добар контраст и дензитет филма
Мора да постоји добра осветљеност и контраст између глеђи и дентина

## Slide 40: Стандарди квалитета за периапикалну радиографију
Д: Адекватан број филмова
У третману ендодонције може бити неопходно одвојити преклопљене коренове помоћу 2 филма под различитим хоризонталним углом
Један нормалан и један под 20⁰ косог угла за све моларе и прве максиларне премоларе
Анализа хоризонтално импактираних трећих мандибуларних молара може да захтева 2 снимка за приказ апекса: један нормалан и један више постериорни са 20⁰ косог хоризонталног угла

## Slide 41: Стандарди квалитета за периапикалну радиографију
E: Адекватно развијање и услови у мрачној комори
Нема отисака ни трагова притиска на филму, нема огреботина емулзије
Нема трагова котурова код аутоматских процесора
Нема замагљења филма
Нема хемијских трагова, трака, мрља, контамината
Нема трагова неадекватне фиксације или испирања

## Slide 42: Апарати за снимање зуба
Сви новоинсталирани апарати морају проћи критичке прегледе и детаљни тзв. acceptance тест пре употребе да би се осигурала оптимална радијациона заштита за персонал, пацијенте и окружење
Сви зубни рендген апарати морају се редовно прегледати ради провере да евентуално радијациона заштита за персонал, пацијенте и окружење није нарушена
Notes: <number>

## Slide 43: Систем провере квалитета мрачних комора и развијања филмова
Систем провере квалитета мрачних комора и развијања филмова мора се спроводити у свакој установи
Као минимум:Температура развијача се проверава пре развијања филма и време развијања према њој прилагођава
Аутоматски процесори (коморе) се редовно чисте и одражавају.
Течности у развијачу се редовно мењају

## Slide 44: Низак ниво осветљености и контраста
Узрок: недовољно развијен филм: температура развијача ниска, кратко време развијања, разблажене или старе течности (A)
или, недовољна експонираност филма Х-зрацима (Б).
Ефекат: Тешка визуелизација детаља; тешка детекција каријеса

## Slide 45: Превише осветљен филм
Узрок: превише развијен филм: превисока температура развијача,
предуго развијање, течности преконцентроване или
претерана експозиција Х-зрацима
Ефекат: Тешка визуелизација детаља; тешка детекција каријеса

## Slide 46: Замагљење
Узрок: Стари филм, лоши услови магационирања филмова, улазак светла у мрачну комору, висока температура развијача, недовољна фиксација (млечно-бледа површина).
Ефеакт: Тешка визуелизација детаља; тешка детекција каријеса.

## Slide 47: Интраорални снимци позиција филма
Узрок: Некоректна почетна позиција или померање филма пре експозиције
Ефекат: Губитак зоне од интереса у овом случају апекса и периапикалног региона.

## Slide 48: Преклапање
Узрок: Некоректна ангулација снопа упадних Х-зракова.
Ефекат: Суперпонирање круница и коренова суседних зуба.

## Slide 49: Дисторзија
А
Б
Узрок: Савијање филма или некоректна вертикална ангулација упадног снопа X-зрака.
Ефекат: Ако је филм пресавијен (ако није сасвим раван) слика ће на периферији бити уврнута, растегнута (A).
Ако је некоректна вертикална ангулација упадног снопа X-зрака долази или до скраћења или до елонгације(B).

## Slide 50: Панорамска радиографија Грешке позиционирања
Узрок: Лоша позиција пацијента.
Ефекат: Зависи од позиције Ако је пацијент сувише позади у апарату предњи зуби су увеличани(A).
Ако је пацијент сувише напред у апарату предњи зуби су преуски(Б).
Уврнута позиција резултира асиметријом леве и десне стране(Ц).
А
Б
Ц

## Slide 51: Померање
Узрок: Померање пацијента током експозиције.
Ефеакат: Ирегуларне контуре мандибуле. Локализовано сужење или увећање зуба. Вертикалне траке ирегуларне осветљености.

## Slide 52: Секундарне слике
Узрок: Метални објекти, минђуше, пирсинг...
Ефекат: Радиоопакне слике прекривају задње зубе.

## Slide 53: Нивои доза за персонал
The National Commission for Radiation Protection (NCRP) у САД пријављују средњу дозу примљену код зубарских радника од 0.2 mSv годишње.
Слично томе National Radiological Protection Board (NRPB) у Великој Британији предвиђа средњи ниво од испод 0.1 mSv годишње.

## Slide 54: “ALARA” ПРИНЦИП
As Low As Reasonably Achievable
Овај принцип представља камен темељац радијационе заштите.
У основи, ALARA предвиђа све мере које могу бити разумно имплементиране а осигуравају оптималну радијациону заштиту.
У процени шта је разумно морају се узети у обзир и економски и социјални моменти

## Slide 55: Принципи заштите Примарни и расути зраци
За интраоралну радиографију доза у примарном снопу је mGy
На 1м од извора на аноди због расутог з рачења доза је око 1000 х мања од ове
На дистанци од 2 м од главе пацијента доза је око 4х мања од оне на дистанци од 1м
За расуте зраке дистанца је генерално довољна протекција у стоматолошкој пракси
За интраоралне и панорамске /краниограмске снимке дистанца од преко 1.5 м треба да обезбеди годишњу дозу испод 1 mSv под условом да оптерећење послом није преко 100 интраоралних или 50 панорамских /краниограмских снимака недељно

## Slide 56: Придржавање пацијента
Повремено је потребно помоћи детету или хендикепираним особама
Одрасла особа која носи оловну заштиту се постави тако да су сви делови њеног тела ван зрачног снопа.
Пацијент придржава зубни филм само ако је неопходно, никада нико од персонала то не сме да ради