## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Главне карактеристике спектрофотометар апарата. Методологија рада, припрема узорака, услови мерења и примена у лабораторијским техникама
Катедра изборног подручја
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ИП5: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином
8. недеља наставе
Notes: к

## Slide 2: Аналитичке методе
Аналитичка хемија је дисциплина хемије која се бави анализом различитих матерјала са циљем добијања податаке о њиховој структури и хемијском саставу
Аналитичка хемија је студија сепарације, идентификације, и квантификације хемијских компоненти природних или вештачких материјала
Квалитативна анализа производи индикацију о идентитету хемијске врсте у узорку, а квантитативна анализа одређује количину појединих компоненти супстанце. Сепарација компоненти се често врши пре анализе.

## Slide 3: Аналитичке методе
Аналитички методи се могу расчланити на:
класичне и
инструменталне
Класични методи (такође познати као методи мокре хемије) користе сепарације као што су преципитација, екстракција и дестилација, и квалитативну анализу по боји, мирису и тачки топљења.
Класична квантитативна анализа се остварује мерењем тежине или запремине.
Инструментални методи користе инструменте за мерење физичких квантитета анализиране материје, као што су апсорпција светлости, флуоресценција и проводност.
Сепарација материјала се остварује користећи хроматографију, електрофорезу или методе фракционације поља протока.
Аналитичке методе се непрестано развијају, унапређујући им дизајн, перформансе, проширујући број и количину једињења за детекцију

## Slide 4: Гравиметријска метода
Гравиметрија је једноставна аналитичка метода која се заснива на мерењу масе узорка.
Овом методом се одређују чвртсте материје као што је одређивање чвстих честица
Обзиром на значај одређивања чврсте материје гравиметрисјким методама, од велике важности је знати неке основне захтеве ове методе, а то су константна маса посуде и констатнтна маса узорка.

## Slide 5: Гравиметријска метода
Гравиметријска анализа се заснива на излагању узорка високим температурама (преко 550˚С).
За тај процес користе се специјалне посуде направљене од порцелана или платине (које се користе само за специјалне анализе и веома су скупе).
Први предуслов за поуздано одеређивање масе узорка је припрема посуде за поступак жарења узорка. То пре свега подразумева адекватно третирање у циљу уклањања нечистоћа и непожељне влаге. Нечистоће се уклањану једноставним прањем, док уклањање влаге предствља сложенији поступак.
Наиме, материјали од којих су направљене посудице за жарење су врло порозни па самим тим упијају влагу која се тешко уклања. За уклањање влаге и достизање констатнтне масе посуде потребно је поновити поступак жарења, хлађења и мерења (под истим условима) све док се не постигне разлика у маси посуде од ±0.0002g.
Без претходног кондиционирања посуде резултати нису поуздани и могу проузроковати велике грешке у финалном резултату.
Други предуслов за добијање поузданог резултата је добијање констатнтне масе узорка. Овај поступк је исти као и код припреме посуде, што подразумева понављање жарења, хлађења и мерења посудице са узорком.

## Slide 6: Волуметријска метода
Волуметријеке анализе су квантитативне методе која одређује количину испитиваног једињења у узорку на основу утрошене запремине стандардног расвотвора потребне за потпуну рекацију чији крај означава адекватни индикатор.

## Slide 7: Волуметријска метода
Стандардни раствор (титрационо средство) подразумева раствор тачно познате концентрације који се додаје раствору непознате концентрације.
Индикатори су природна или синтетичка једињења која мењају своје особине, најчешће пропраћене променом боје на тачки еквивалнције (завршетка реакције). Неадекватан избор индикатора најчеће води до грешке у резултату.
Иако је основ волуметријске методе третирање раствора непознате концентрације, раствором познате концентрације уз индикатор, тип реакције која се одограва одређује даљу поделу ове квантитативне методе.
Реакције неутрализације, редок реакције, таложне реакције

## Slide 8: Инструменталне аналитичке методе
Свака физичка особина неког елемента или једињења се може употребити као основа за инструменталне методе. Било да се ради о способности обојених раствора да апсорбују светлост, капацитету раствора да проводи струју или способности развајања на гасну, течну или чврсту фазу, све наведене физичке особине могу да се користе за квалитативно или квантитативно одеђивање одређених елемената или једињења.
У зависности од физичке одобине која се користи при датој инструменталној анализи извршена је и подела метода:
1. методе које обухватају међусобно дејство енергије зрачења и материје називају се методе спректралне анализе
2. методе које се заснивају на електричним и магнетним особинама материје називају се електричне методе анализе
3. методе које се заснивају на теримичким особинама материје
4. методе које се заснивају на принципу раздвајања материја на основу њиховог афинитета према различитим фазама називају се хроматографске методе
5. друге методе (масена спректрометрија, нуклеарна магнетна резонанца)

## Slide 9: Методе спектралне анализе
Ове методе могу се даље поделити у зависности да ли се заснива на мерењу емитоване или апсрбоване енергије. Спектрална анализа се заснива на принципу мерења енегије која је емитована или апсорбована од стране испитиване материје.
Фреквенција ове енергије одређена је једначином:

## Slide 10: Методе спектралне анализе
ΔE – промена унутрашње енергије атома, молекула или јона
h – Планкова константа (6.63x10-27)
c – брзина светлости (6x1010 cm/s)
λ – таласна дужина
На основу ове једначине се може закључити да ће X зраци, који имају мању таласну дужину, изазвати велике промене у материтији, док таласи са већим таласним дужинама, као што су микроталаси или радиоталаси изазивају знатно мање енгергетске промене у материји. Употребом таласа различитих таласних дужина могу се изазивати различите, циљане, физичке промене у материји и та промена се може детектовати.

## Slide 11: Методе спектралне анализе
Неки атоми или молекули или јони могу да се побуде довођенејм одређене количине енергије, чиме се доводи у више енергетско стање.
Уколико је ово стање стабилно говоримо о апсорпционим методама (заснива се на мерењу апсорбоване количине енергије).
У супротном, уколико је ово стање нестабилно долази до "враћања" у основно енергетско стање, при чему се вишак енергије емитује и тада говоримо о емсиоиним методама (заснивају се на мерењу емитоване енергије).

## Slide 12: Апсорпционе методе
Спектрофотометрија је апсорпциона метода која се заснива на праћењу зависности апсорбанце или апсортибитета од таласне дужине зрачења које је прошло кроз анализирану супстанцу.
Ова метода се заснива на аспсорпцији елетромагнетног зрачења одређене таласне дужине. Апсорпција се може пратити у Vis, UV, IC, микроталасној и радиофреквентној области. У аналитичкој хемији су од интереса области од 200-1000 nm, а у органској анализи још и IC област, NMR спектрометрија.
Сви инструменти чији се принцип рада заснива на принципу апсорпције састоје се од три основна елемента:
1. извора енергије који обезбеђује зраке жељене таласне дужине,
2. сепаратора енергије, који омогућава да се зрачење одређене таласне дужине одвоје од осталог дела зрачења
3. детектора енергије, који мери део енергије која пролази кроз узорак

## Slide 13: Апсорпционе методе
Општа теорија апсопције се заснива на Ламберт-Беер-овом закону:
Логаритам апсорпције светлости која пролази кроз (јачина обојења) пропорционална је дебљијни слоја раствора и коентрацији растворене супстанце:

## Slide 14: Апсорпционе методе
A - aпсорпција (eкстинкција)
I0 – интензитет упадне светлости
I – интензитет пропуштене светлости
a – константа за дати раствор
L – дужина слоја раствора који апсорбује светлост
C – концентрација раствора

## Slide 15: Апсорпционе методе
Да би се наведен закон могао применити за одређивање концентрација раствора неопходно је при експерименталном раду применити монохроматску светлост (светлост једне таласне дужине).
Основна разлика међу инструментима апсорпционих метода је у томе у којој области спектра су способни да детектују енергетске промене, односно апсорпцију електромагнетног зрачења.

## Slide 16: Колориметрија
Колориметрија је спектрометрија која мери апсопцију у видљивом делу спектра.
Заснива се на приципу да многе супстанце имају особину да дају обојене растворе.
Што је растворена већа количина сусптанце то је расвор интензивније обојен. Упоређивањем са бојом раствора познате концентрације може се одредити концентрација раствора узорка.
Дакле, да би колориметријска метода била квантитатвна, једињење које се одређује мора да формира одређену дефинисану боју чији је интезитет пропорционалан њеној концентрацији.

## Slide 17: Апаратуре за колориметријско одређивање
Неслерове еприувете су се користиле дуги низ година. Прецизно одређивање концентрације раствора у складу са Lamber-beer-овим законом подразумевало је употребу епрувета истих карактеристика (величине, материјала). Основна потешкоћа у раду са Неслеровим епруветама је то што су разблажени раствори нестабилни и потребно је често правити нове што додатно троши време и супстанце. Други недостатак је што се одређивање концентрације врши проценом особе која ради одређивање, тако да на одређивање има и утицај осетљивост ока.
Фотолелектрични колориметри (фотометри) су електрични колориметри који као извор светлости користе обичну сијалицу (монохроматски извор) и фотоелетричну ћелију као сензор. Помоћу филтра или призме светлост извора се претвара у монохроматску светлост која се пропушта кроз ћелију са узорком и потом се апсорпција детектује на фотоелетричном детектору. Инструмент је подешен тако да показује апсорцију (А) од 100% за "слепу пробу" (дестиловану воду). Недостатак ове методе је у томе што се за сваку таласну дужину мора добијати други филтер.
Спектрофотометри се од фотоелетричног колориментра разликују у начину добијања монохроматске светлсти. Спектрофотометар користи или стаклене призме или дифракционе решетке, што омогућава добијање монохроматских светлости различитих таласних дужин у видљивом делу спектра.

## Slide 18: Ултраљубичаста спектрофотометрија
Као и у апсорпционим методама у видљивом делу спекрта, и у UV спектрофотометрији је основни принцип преласка атома у више, екситирано, стање услед апсорпције електромагнетног зрачења.
За разлику од видљиве спектрофотометрије, UV спектрофотометрија се користи углавном за квантитативно одређивање органских једињења, најчешће ароматичних једињења као и оргаских једињења са линеарним ланцем али са серијом двоструких веза.

## Slide 19: Инфрацрвена спектрофотометрија
Инфрацрвена спектрофотометрија је веома важна метода како за квалитативно тако и за квантитативно одређивање гасовитих једињења и има широку употребу.
Недисперзивна
Дисперзивна
Атомска апсорбциона спектрофотометрија

## Slide 20: Емисионе методе
Познато је да атоми појединих хемијских елемената емитују светлост када им се доведе довољна количина енергије. Ово се објашњава побуђивањем периферних електрона у атому, а емитована светлост је таласне дужине карактеристичне за сваки елемент понаособ, што га чини погодним за квалитативну хемијску анализу.
С друге стране, интезитет емитоване светлости је пропорционалан броју побуђених атома, што га чини погодним за квантитативно одређивање.
Обзиром да се спољни електрони метала много лашке побуђују од спољашњих електрона неметала, емисионе методе су погодне за анализу метала и њихових соли.

## Slide 21: Емисионе методе
Атомска емисиона апсорбциона спектрофотометрија-пламена фотометрија
Турбидиметрија/нефелометрија
Хемилумисценција

## Slide 22: Електроаналитичке методе
Електроаналитичке методе представљају важну подкласу аналитичких метода где електрода служи као елемент преноса сигнала.
Могу употребљавати приликом анализе неких метала у траговима и неких канцерогених материја

## Slide 23: Електроаналитичке методе
Потенциометрија
Волтаметрија
Кондуктометрија

## Slide 24: Хроматографске методе
Хроматографија је аналитичка (квалитативна и квантитативна) метода која се заснива на расподели компоненти неке смеше на основ њиховог афинитета везивања за одређену физичку фазу.
Сепарација компонената у смеши се одвија између две фазе: покретне фазе која може бити у течном или гасовитом стању и стационарне фазе која може бити течна или чвста.
Подела хроматографије врши се према агрегатном стању мобилне и стационарне фазе, тако да имамо 4 основна типа хроматографије.

## Slide 25: Хроматографске методе
Агрегатно стање мобилне фазе (гасно):
Гасно-течна (GLC)
Гасно-чврста (GSC)
Агрегатно стање мобилне фазе (течно):
Течно-гасна (LLC)
Течно-чврста (LSC)
Хроматографија високе моћи разлагања (HPLC)

## Slide 26: Друге инструменталне методе
Масена спектрофотометрија
GC/MS
Нуклеарна магнетна резонанца (NMR)