## Slide 1: ELEKTRODIJAGNOSTIKA

## Slide 2: ELEKTRODIJAGNOSTIKA
- Klasična elektrodijagnostika
- Hronaksimetrija
- Kriva intenzitet-vreme
- Detekciona EMG
- Stimulaciona EMG
- SSEP

## Slide 3: Hronaksimetrija
Ako je nalaz klasične ED negativan, a ne odgovara kliničkoj slici; ispituje vremenska karakteristike nadražljivosti
Hronaksija je najkraće vreme potrebno da impuls G intenziteta ravnom dvostrukom pragu izazove minimalnu okom vidljivu kontrakciju. Prema Bourguignon-u hronaksija može biti
kratka: 0,06 - 0,14 ms
srednja 0,16 - 0,34 ms
duga 0,40 - 0,70 ms
U novijoj literaturi do 1 ms.
Hronaksija nerva i mišića u normalnim uslovima je ista - izohronizam.

## Slide 4: Hronaksimetrija
Hronaksija nerva i mišića kod zdravog je ista - izohronizam.
Kod oštećenja nerva u prvoj fazi postoji skraćenje hronaksije, a zatim njeno produženje (i preko 100 ms). Nervna vlakna su nadražljivija od mišićnih, pa električni impulsi najpre nadraže nerve, pa tek onda sam mišić. Ako je mišić izgubio svoju inervaciju (povreda, polio..) hronaksija će biti mnogo duža jer se ustvari određuje hronaksija mišićnih vlakana.

## Slide 5: Prednosti hronaksimetrije

## Slide 6: KRIVA INTENZITET - VREME
Horwig i Weiss: zavisnost intenziteta G potrebne za izazivanje minimalne okom vidljive kontrakcije i vremena proticanja.
Kod čoveka se vrši impulsima trajanja: 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1, 0,5, 0,1 i 0,05 ms.
Koeficijent akomodabiliteta.

## Slide 8: Denervaciona kriva intenzitet - vreme

## Slide 9: Kriva intenzitet - vreme u fazi regeneracije nerva

## Slide 10: Elektrodegenerativna reakcija (EDR)
1849. D. de Boulogne ukazao na mogućnosti razlikovanja centralnih od perifernih oduzetosti određenim draženjem F
1868. Erb je opisao elektrodegenerativne reakcije.
Nalaz ispoljene EDR ukazuje da je oštećenje lokalizovano na PMN, na samom nervnom stablu, na njegovim korenovima ili motornim ćelijama prednjih rogova. Prognoza je lošija kod lezije ćelija prednjih rogova ili korenova, a bolja kod oštećenja na samom nervnom stablu. EDR se ne javlja kod lokalizacija na CMN, korteksu, kortikospinalnim putevima ili samim mišićima.

## Slide 11: Stadijumi EDR:
a) laki oblik EDR
b) delimična EDR
c) potpuna EDR
d) apsolutna EDR
U slučaju jasnog nalaza nisu neophodna druga ispitivanja. Kada se klasičnom ED dobije negativan nalaz, uz nepodudarnost sa kliničkim stanjem, umesno je odrediti i hronaksiju.

## Slide 12: Parcijalna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
MIŠIĆ | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
PUNI FUNKCIONALNI OPORAVAK ZA 4 NEDELJE |  |  | 

## Slide 13: Parcijalna EDR
 | FARAD | REOBAZA | HRONAKSIJA
NERV | hiper\hipo | hiper\hipo | normalna
MIŠIĆ | hiper\hipo | Remak | normalna
PUNI FUNKCIONALNI OPORAVAK ZA 6-8 NEDELJA |  |  | 

## Slide 14: Elektromiografija
Elektromiografija (EMG) je elektrofiziološka metoda ispitivanja AP mišićnih vlakana motornih jedinica.
Motorna jedinica je osnovna anatomsko-fiziološka jedinica neuromuskularnog aparata. Nju čini jedan motoneuron i mišićna vlakna koja on inerviše. Broj vlakana koja ulaze u sastav jedne motorne jedinice je različit i zavisi od funkcije mišića. Mišićna vlakna jedne motorne jedinice nisu grupisana, već su razbacana na prostoru od 1 do 12 mm. Često se prepliću
Klasična EMG - detekciona se izvodi koaksijalnom iglenom elektrodom (1929. god Bronk i Adrijan).

## Slide 15: Normalni EMG i motorna jedinica

## Slide 17: Šema aparata za EMG
Mišić
Predpojačalo
Pojačalo-Trioda >osciloskop
>zvučnik
>kamera

## Slide 18: Normalni elektromiogram
Inserciona aktivnost zdravog mišića traje 10 - 30 ms i nastaje mehaničkim nadražajem mišića pri samom uvođenju elektrode. Prestaje čim prestane uvođenje igle
U toku relaksacije vlada električni mir.
Pri minimalnoj voljnoj kontrakciji zahteva se od pacijenta da sam pokuša da kontrahuje ispitani mišić, a ispitivač za to vreme uvodi elektrodu što je moguće bliže motornoj jedinici. Na ekranu se javljaju AP ( analiziramo oblik, amplitudu i trajanje). Kod normalnog EMG najviše ima bi i trofaznih AP (80%)
Pri srednje jakoj kontrakciji posmatra se broj aktiviranih motornih jedinica u poređenju sa snagom kontrakcije
Pri maksimalnoj voljnoj kontrakciji - pacijent maksimalno kontrahuje ispitivani mišić, nasuprot otpora koji daje ispitivač. Osciloskop je prekriven AP motornih jedinica.

## Slide 19: Akcioni potencijali
AP predstavlja povećanje propustljivosti za Na+ (uticaj ACH;pasivni i aktivni kanali)
-trajanje 5-10 (3-6) ms
-amplituda 0.2-2 mV
-frekvencija 2-12/sec
Oblici potencijala: monofazni
bifazni
trofazni
polifazni (do 3%)

## Slide 20: Patološki EMG
Patološke elektromiografske promene nastaju:
pri oštećenju perifernog motornog neurona (neurogeni sindrom)
kod primarnih mišićnih oboljenja– miopatija( miogeni sindrom).

## Slide 21: Denervacija na EMG
Hroni~na parcijalna denervacija

## Slide 22: Denervaciono fibrilacioni potencijali (DFP)
- karakteristični za kompletnu EDR
- bifazni; ”ljuska jajeta”
- mogući kod parcijalne EDR, nekih miopatija, zdravog
- nestaju umernim sniženjem t

## Slide 23: Spori denervacioni potencijali (SDP)
- nikad ih nema kod zdravog
- karakteristični su za kompletnu EDR
- mogući su kod parcijalne EDR
- ređi kod miozitisa i miotonije

## Slide 24: Fascikulacije
- spontane kontrakcije grupe mišićnih vlakana
- okom vidljive
- na njih nije moguće uticati
- benigne: pušači, neurotičari
maligne: siringomijelija, polio, oštećenja prednjih rogova k.moždine

## Slide 25: Patološki EMG kod neurogenog
pri oštećenju PMN i ukazuje na postojanje Waller-ove degeneracije aksona
U insercionoj aktivnosti registruju se dvofazni potencijali niskih amplituda (50 do 200 mikro V) kratkog trajanja (0,5 do 2,5 ms).Pored fibrilacija registruju se i oštri talasi pozitivne denervacije.DFP se registruju 2do 3 nedelje posle oštećenja PMN, (kod oštećenja n. facialis-a mogu posle 3 dana.
U fazi relaksacije mogu se registrovati DFP(znak težeg oštećenja) i fascikulacije.
Pri mišićnoj kontrakciji interferentni uzorak je razređen u skladu sa stepenom denervacije.Kod svežih lezija preostali AP imaju normalne parametre.Kod starijih lezija javljaju se polifazni AP visokih amplituda i produženog trajanja

## Slide 26: Reinervacija
* Kolateralna reinervacija nastaje uporedo sa degeneracijom oštećenih aksona
* Očuvani aksoni preuzimaju funkciju denervisanih mišićnih vlakana, povećavaju teritoriju svojih motornih jedinica (makromotorne jedinice).
* Pri potpunoj denervaciji aksona ne registruju se AP.
EMG se može registrovati poboljšanje PRE POJAVE VOLJNOG POKRETA, tj. može se utvrditi aksonska reinervacija registrovanjem polifaznih potencijala niskih amplituda i kratkog trajanja (nascentni potencijali).

## Slide 27: Patološki EMG kod miogenog SY
karakterističan za primarna mišićna oboljenja - miopatije.
* U insercionoj aktivnosti nema nikakvih patoloških promena.
* U toku faze relaksacije kod nekih oboljenja (progresivna mišićna distrofija i polimiozitis) mogu se registrovati FDP.
* Pri minimalnoj i umerenoj kontrakciji registruju se kratkotrajni polifazni potencijali niskih amplituda i lako produženog trajanja. Ova pojava se objašnjava smanjenjem debljine mišićnih vlakana , vremenske disperzije u provođenju i gubitka mišićnih vlakana.
* Pri maksimalnoj mišićnoj kontrakciji registruje se pun interferentni uzorak jer je broj motornih jedinica očuvan.

## Slide 28: Odgovori koje daje EMG
Da li je mišić patološki promenjen ili ne?
Da li je promena neurogena ili miogena?
Ako je neurogena da li je lezija spinalna ili na nivou PMN?
Da li je promena na jednom ili više mišića?
Da li je denervacija kompletna ili parcijalna
Da li je proces aktivan ili stacioniran? progresivan ili spor? sa reinervacinim elementima ili ne?

## Slide 29: Stimulaciona elektromiografija
Draženjem PMN i detekcijom iglenom ili perkutanom elektrodom registruje se u odgovarajućim mišićima evocirani AP (M-talas) ili direktan mišićni odgovor.
*na motornim tačkama nerva pravouglim impulsima supramaksimalne jačine i kratkog trajanja (0,1 do 1 ms). Supramaksimalna jačina je potrebna da bi se postigla depolarizacija svih aksona i aktivirale sve motorne jedinice. Kratko trajanje impulsa je potrebno da bi se aktivirao samo ispitivani nerv.

## Slide 30: Stimulaciona elektromiografija
*M-talas karakterišu: latencija, oblik, trajanje i amplituda.
-Latencija je vreme od početka stimulisanja do prve defleksije Pruža podatke o nervnim vlaknima, koja najbrže provode impulse.
-Trajanje M-talasa je vreme od početka do završetka defleksije.Pruža podatak o razlici u provođenju između najbržih i najsporijih nervnih vlakana. Ta razlika kod zdravih osoba nije velika, tako da je M-talas dobro sinhronizovan i kratko traje. Ukoliko je razlika veća, nalaz upućuje na neuropatske promene, ili je u toku regeneracija.
-Amplituda M-talasa zavisi od broja depolarizovanih mišićnih vlakana (od 7 do 30 mikro V).

## Slide 31: Stimulaciona EMG
* Merenje brzine provodljivosti perifernih nerava
latenca M-talasa, a nju čine četiri osnovne komponente:
1. Vreme provođenja impulsa duž aksona
2. Vreme provođenja duž nemijelinizovanih ogranaka aksona,
3. Vreme sinaptičkog zadržavanja,
4. Vreme provođenja impulsa u mišićnim vlaknima.
da bi se odredila samo brzina provodljivosti aksona potrebno je isključiti poslednje tri komponente. To se postiže na taj način što se stimulisanje nerva vrši na dve motorne tačke: proksimalnoj i distalnoj. Rastojanje između dve motorne tačke meri se i izražava u metarskim jedinicama (P). To rastojanje deli se sa razlikom u latenci M-talasa pri stimulisanju proksimalne i distalne motorne tačke nerva izraženog u sekundama

## Slide 32: Neurofiziološka ispitivanja
EP:SSEP,AEP,VEP
Govore o očuvanosti vizuelnih-auditivnih puteva
Treba ih raditi više puta, jer su samo tako rezultati validni
Komatozni bolesnici sa odstupanjima sva 3 EP imaju jako lošu prognozu
Patološko: izmena forme
odsustvo odgovora

## Slide 33: Prednosti neurofizioloških ispitivanja
Osetljiva metoda
Mogućnost neograničenog ponavljanja
Nespecifična metoda
Stepen i nivo lezije
Nema ograničenja što se tiče uzrasta i pola bolesnika

## Slide 34: Somatosenzorni evocirani potencijali
Pomoćna metoda za dijagnostikovanje funkcije CNS
predstavljaju prolazan električni odgovor CNS na draženje perifernih živaca
nastaju u sistemu puteva dubokog senzibiliteta - columne dorsalis, lemniscus medijalisa, thalamusa i cortexa
draženjem n. medianusa i n. tibialisa, impulsima kratkog trajanja i supramaksimalne jačine

## Slide 35: Somatosenzorni evocirani potencijali
potencijali se registruju pomoću standardnih disk-elektroda. Na skalp se stavljaju 2 do 40 elektroda koje se povezuju na zajedničku, tzv. referentnu elektrodu. Referentna elektroda se stavlja na određene tačke na ekstremitetima - necefalička elektroda, na jednu tačku na skalpu - cefalična elektroda i na ušnu školjku - aurikularna elektroda.
pomoću SSEP može se izračunati vreme provođenja impulsa u pojedinim delovima CNS.

## Slide 36: Indikacije za SSEP
Multipla skleroza
Stanja posle CVI
Koma
Traume CNS
Tumori CNS
Praćenje operativnog toka
Degenerativna oboljenja CNS
Procena kliničke smrti