## Slide 1: Једносмернe импулсне струје (феквенција до 1000 Hz)
Доц. др Катарина Парезановић Илић

## Slide 2: II Једносмернe импулсне струје (феквенција до 1000 Hz)
a) Leduc-ova струја
b) Bernard-ove (DDS) струје
c) експоненцијалне струје (Kowarschik)
d) модулисане струје

## Slide 3: Leduc-ove струје
Импулсна галванизација је поступак у ком се користе импулси релативно мале амплитуде који су испод прага побуђивања моторичких неурона.
У импулсној галванизацији најчешће се користе DDS (дијадинамицне струје) и Leduc-ове струје.
Leduc-ове струје имају импулс 2ms, а паузу 5ms. У литератури се срећу појмови “Ultrareiz" (U.R. надражаји), Traebertove струје и сл. Аналгезија код стабилне галванизације се постиже испод аноде, а код импулсне галванизације испод катоде.

## Slide 4: Bernard-ove (DDS) струје
Дијадинамичке струје се састоје из серије различито модулисаних импулса по учесталости, интензитету, облику и амплитуди. Фреквенција је од 50 до 100Hz. Ове модулације се комбинују са галванском струјом (база) ниског интензитета до 2 mА.
Дијадинамичне струје се називају и Бернардове струје јер их је француски стоматолог Бернард увео у терапијску примену 1960. год.

## Slide 5: Експоненцијалне струје
Експоненцијална струја представља галванску струју импулсног тока. Трајање импулса се креће и до 2000ms. Интензитет који се може применити је и до 80 mА. Прве резултате о коришћењу експоненцијалних струја даје Бергони (1895) и описује то појмом "електрогимнастика". Но, детаљан опис и објашњења деловања експоненцијалних струја даје Коwаrschik (1951) па се експоненцијалне струје називају Коwаrschik -ове струје
tu - период улазa
tp - период pаda
паузa = T - t1

## Slide 6: Облици импулса
а) правоугаони
б) троугласти
д) експоненцијални
ц) синусоидни
е) трапезоидни
ф) комбиновани
г) Треагернове струје
х) руска стимулација

## Slide 7: Однос угла и интензитета импулса
Међузависност нагибног угла и интензитета (ефикасност импулса)

## Slide 8: Акомодабилитет
Здрав, нормалан мишић ако се дражи троугластим импулсима има могућност да се прилагоди на постепен пораст интензитета и не одговара мишићном контракцијом на мали интензитет. Код повећања интензитета од 40-60 мА и здрави мишићи имају одговор на дражење троугластим импулсима. Млитаво одузет мишић нема способност акомодације, већ реагује и на мале импулсе када се дражи троулгастим импулсима. Услед тога одузет мишић код лезије периферног моторног неурона реагује и на мале интензитете 10-20 мА. На овај нацин ми применом експоненцијалних струја можемо селективно дражити одузете мишиће.

## Slide 9: Акомодабилитет
Променом трајања импулса експоненцијална струја се може прилагодити било ком степену периферне одузетости. Уколико је најтеже оштећење примењује се експоненцијална струја са дужим трајањем импулса - 500-1000 ms, пауза је до 2000ms, код несто лакших оштећења 250-500 ms, а пауза до 1000 ms, и код лаких оштећења импулс траје 50-125 ms, а пауза 250-500 ms. Нормално надражљив мишић реагује на 0,1 ms трајања импулса, а пауза је до 20 ms. У току лечења код побољшања, опоравка периферног моторног неурона скраћују се импулси и пауза, а побољшава се акомодибилитет.

## Slide 10: Модулисане струје
Модулације представљају "пакете" импулса где се интензитет повећава постепено, а затим постепено смањује. Између тих "пакета" импулса налази се пауза. На овај начин добијају се модулисане струје по јачини где за време трајања модулационог импулса мишић је стално контрахован, а за време паузе долази до деконтракције и одмора.
Импулси преко 30 ms и паузе 50-60 ms, се не модулису јер такви импулси изазивају појединацне контракције. Број модулација - фреквенција модулације обично је 6-30 у минути